## Slide 1: 第2章作业
书后习题，第16,18（a、c、e），22,28，32,33,35题
补充，给定8位二进制编码11101011，请写出相应的数值：16进制数、无符号数值、原码、补码、反码、浮点数(符号位1+阶码2位+5尾数位)；转换为对应的格雷码；扩充到距离为4的汉明码。
Notes: 11101011的距离为4的汉明码由4位汉明校验码加1位偶检验位组成。4位汉明校验码分别查在第8、4、2、1位，分为D、C、B、A4个组，分组及汉明码校验位如下表所示：
位置序号
距离为3的汉明码为1110 1101 1100，扩展到距离为4的汉明码需增加1为偶校验位0在末尾，则距离为4的汉明码为1110 1101 11000

## Slide 2
位置序号 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
数值 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | * | 1 | * | *
D组 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
C组 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
B组 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 
A组 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
11101011的距离为4的汉明码由4位汉明校验码加1位偶检验位组成。4位汉明校验码分别查在第8、4、2、1位，分为D、C、B、A4个组，分组及汉明码校验位如下表所示：
距离为3的汉明码为1110 1101 1100，扩展到距离为4的汉明码需增加1为偶校验位0在末尾，则距离为4的汉明码为1110 1101 11000